MEMORANDUN DE ALMPLIFICADORES DE 0 A 50W

DE 0 A 1W.

DE 2 A 5W

LM 380 2’5W

ALTAVOZ ENTRE PINES 1 Y 4

2xLM380 5W

DE 6 A 10W

TDA 2002 8W

CFB 39nF    RFB 39oh

TDA 2003 10W

DE 11 A 20W

2XLM383  RL es la carga del altavoz

18W  2XTDA2003

DE MANIBAÑEZ

http://www.guitarristas.info/foro/f13/18w-previo-jcm-800-a-25614/

DE 20 A 30W

REQUIERE TENSIÓN POSITIVA Y NEGATIVA DE +/-25 A +/-30 VOLTIOS

CON ALIMENTACION SENCILLA  DE ENTRE 16V Y 60V

TDA2005 20W  BRIDGE

18V  3’5A

DE 30W  A  50W

TDA 2030   35W

REQUIERE TENSIÓN POSITIVA Y NEGATIVA DE +/-6  A +/-22 VOLTIOS

CON ALIMENTACION SENCILLA DE 12 A  44 VOLTIOS

TDA2050 32W

REQUIERE TENSIÓN POSITIVA Y NEGATIVA DE +/-25 VOLTIOS  5A

Single Chip 50 Watt / 8 Ohm Power Amplifier

ENCAPSULADOS Y PATILLAJES

LM 368                                                     LM380

TDA2002

TDA2003

TDA2005

TDA 2030

TDA2050

TDA1875