Como hacer una Recolección Humbucking para Guitarra

¡(El camino difícil!)

John Fisher

El Embase

El plato(La placa) trasero es usado apoyar la recolección y montarlo al toque(anillo) plástico que también tiene los tornillos que se adaptan y primaveras que es usado adaptarse la altura de la recolección. Esto también es usado proteger el interior de las recolecciones del ruido.

Aquí está un diagrama con algunas dimensiones detalladas del embase el embase tiene que ser hecho de algún metal que no es sensible a imanes como el cobre. Conseguí algún centro de materia que era el cobre de parte y la lata de parte (pienso) que era realmente barato. Usted puede usar el aluminio pero entonces usted no será capaz de soldarlo. Es normal tener 4 pequeño tornillo agujeros en el embase para los pequeños tornillos que atornillarán en la bobina. No hice esto porque solamente(justo) mantuve todo unido con la cera. Si usted hiciera una recolección no que usa una cubierta metálica sobre el frente entonces los tornillos serían necesarios.

Aquí usted puede ver que saqué el modelo sobre la placa de latón. Normalmente es lo mejor usar una pluma más fina o el escribano la forma pero solamente(justo) quise ser capaz de ilustrar la idea mejor.

Aquí esto es recortado. Fui capaz de usar tijeretadas de lata solamente(justo) ordinarias para el trabajo entonces archivé(limé) los bordes.

Aquí esto es doblado para formar. Solamente(justo) usé un par de tenazas para hacer esto. Usted notará que hice algunos pequeños agujeros para donde la recolección que ajusta tornillos irá. El ideal debe dar un toque el agujero con el hilo correcto pero solamente(justo) lo hice para que el tornillo quepa apretado en el agujero. Otra opción debe soldar una tuerca al plato(a la placa).

Esto es el lado del plato(de la placa) que entrará en la recolección.

Aquí está el embase insertado en la recolección. No muestran a ello pero el plato(la placa) entonces es soldado en vario indica la cubierta de recolección. Esto tiene que ser hecho con un hierro de soldar limpiamente fuerte. (Al menos 60 vatios).

Orientación de Imán

La pregunta surgirá: ¿" el que el camino el imán va? ". Después de la petición de muchas de estas preguntas yo mismo, Jeff y otros en Ampage, me ayudaron mucho con estas preguntas. Por lo general el poste del sur del Imán debería afrontar los postes ajustables.

Conseguí muchos anwers a mis preguntas en Ampage. Se puso a firebottle .com y luego a Ampage y habrá una forma en la fabricación de recolecciones. Ellos también tienen unos con fuerza para encontrar materiales que ellos ofrecen para la venta para hacer recolecciones

Aquí está como los imanes son orientados sobre la guitarra. Si usted consiguiera 2 recolecciones idénticas para una guitarra usted simplemente gira un en relación con el uno al otro. La única diferencia verdadera en la recolección de cuello y las recolecciones de puente es que la recolección de puente (en este caso) tiene 5000 vueltas por rollo y la recolección de cuello tiene 4500 por rollo y los pedazos de poste están ligeramente cercanos juntos sobre la recolección de cuello.

Como contar que es Polo Norte y que es el Polo Sur de un Imán

Jeff me dijo que usted puede saber(conocer) que es el Polo Norte y que es el poste del sur de un imán por simplemente consiguiendo una brújula en el Mercado De la pared para aproximadamente 4 dólares. Bien el mío coste yo aproximadamente 1.80 $. Usted notará que el norte y los postes del sur de un imán de barra para una recolección no van de un lado al otro, pero de un lado al otro.

Alambrado de la Recolección

Hay muchos modos de alambrar encima de las recolecciones que crearán una amplia variedad de resultados. Esto es un sujeto todo en sí mismo pero para las recolecciones hice aquí los alambré en la manera más común que es los 2 rollos de cada recolección en serie. Salvaré(ahorraré) todo el alambrado de barra caliente de mi siguiente(próxima) guitarra que será una guitarra de rock and roll de cuerpo sólida. (Pienso)

Aquí está el alambrado más común para una recolección humbucking. El alambrado de serie hace la recolección poderosa. El cable que es la tierra(razón) también será unido(conectado) al caso o la cubierta de recolección que es protegida. Note que usted puede usar cualquiera de los 2 cables externos como caliente o la tierra(razón). La única diferencia es que esto cambiará la fase de la recolección según lo que el cable es usado para la tierra(razón) o caliente. Si usted usa 2 recolecciones sobre una guitarra usted por lo general les quiere ambos para estar en la fase con el uno al otro. Si ellos no están en la fase con el uno al otro, usted conseguirá un sonido excepcionalmente delgado(fino) que gruñe sin mucho bajo cuando las 2 recolecciones están sobre juntos. Si esto pasa que las 2 recolecciones son desfasadas y usted simplemente tiene que invertir los 2 cables externos de una de las recolecciones para corregir el problema. Algunas personas hasta instalarán un interruptor para tener esta opción de recolecciones desfasadas como un efecto.

Alguna Recolección Diferente que Alambra Configuraciones

El ejemplo "A" es probablemente el modo más común de alambrar encima de una recolección humbucking. Esto es alambrado en serie para que los 2 rollos con 5000 vueltas cada (en mi caso) agreguen hasta 10,000 vueltas cada uno el que conseguí una resistencia de corriente continua de aproximadamente 8kilobyte. Esto da una recolección limpiamente poderosa.

El ejemplo "B" es alambrado en la paralela que da un tono más claro y es un poco más brillante, pero con una señal más débil. (No como bueno para rock and roll). Por favor note que si los 2 rollos están en la paralela y cada rollo tiene una resistencia de corriente continua de 4 K entonces la resistencia de corriente continua de la recolección en serie será sólo 2kilobyte. Esto es por qué la señal será más débil y la señal más débil es el comercio de tener un tono más claro.

El ejemplo "C" es donde usted hace una llave entre los 2 rollos y cuando unido(conectado) así usted tiene una recolección de rollo sola. No strat totalmente auténtico suena pero esto se hace mucho más cerca a ello. Esto es más humbucking.

El ejemplo "D" tiene 5 cables que vienen de la recolección. (4 conexiones para los 2 rollos y 5o uno que es unido(conectado) al embase o la cubierta de recolección como la tierra(razón). El teniendo(habiendo) de los 5 cables salir de la recolección le da la opción de cualquier configuración deseada. En cualquiera de estos ejemplos le ilustraron puede querer tener interruptores para cambiar las configuraciones diferentes para dar una variedad grande de sonidos. Es hasta posible tener un sistema de interruptor multi-sobre cada recolección que le da hasta más sonidos que usan las 2 recolecciones. Usted hasta puede tener un interruptor para hacer las 2 recolecciones en serie con el uno al otro etcétera, etcétera, así hay partes que usted puede hacer. En vez de taladrar un manojo de agujeros en su guitarra hay se arrancan interruptores disponible lo que monta donde las perillas normales de la guitarra van sólo que las perillas pueden ser tiradas en y de para ajustes de interruptor diferentes. Del que todo depende que usted quiere de su guitarra y que sus preferencias es. Yo una vez tenía mi guitarra de alambre como esto con docenas de opciones, pero después de la utilización de mi guitarra durante un par de años había sólo unos ajustes los que alguna vez realmente usé y muchos que nunca usé pero las opciones suplementarias eran todavía agradables para tener para aquella una canción que lo necesitó.

El Resultado Terminado

Estuve contento muy contento con el sonido de estas recolecciones. El equilibrio entre el cuello y la recolección de puente era más o menos derecho. De los gruesos estas recolecciones tocarán(parecerán) un poco diferentes en una guitarra de cuerpo sólida como esta cima de arco eléctrica la que construí tiene un sonido de ello es propio y el cuerpo realmente juega una parte grande en el sonido.