CONECTAR LA NOVA SYSTEM

-Conectar el cable midi-usb en la nova system los dos el "in" y el "out"

- en el menu>midi setup>midi chan Omni (para que escuche todos los canales), luego >PrgChg.In: on > PrgChg.out: on

-En el Mac con el programa Nova Manager en la opcion MIDI>SETTINGS> aparecen estas opciones:

*User MMJ instead of Javax.sound.midi API (debes seleccionar esta opción)

*Select Midi input port (debes seleccionar el dispositivo midi en mi caso UM-ONE)

*Select Midi output port (debes seleccionar el dispositivo midi en mi caso UM-ONE)

Si lo ha encontrado aparecerá un mensaje con este texto:

One Nova System found with SysEx ID=0. (en mi caso 0).

PARA DESCARGAR TUS PRESETS:

Abre el programa SysEx Librarian , te reconocerá tu dispositivo MIDI, hay dos botones arriba a la derecha "Record One" "Record Many", si quieres descargar en tu portatil todo el banco pulsa "Record Many" y en la Nova System:

Menu>MIDI Setup>Dump Bank

Ahora deberías ver en el programa como empieza a transferir tus bancos de sonidos. Los guarda en Documentos>SysEx Librarian>UNKNOWN (creo que lo guarda con ese nombre por defecto yo lo renombré)

-Despues en el Nova Manager:

OPEN>BANK>UNKNOWN

---------------------------

Voy a seguir investigando, un saludo!

---------------------------------

Se pueden cargar presets a la Nova System desde el editor Nova Manager!!!!

ahora os cuento estoy probando uno que descargue de la web del grupo de Yahoo y os cuento...

---------------------------------

COMO CARGAR PRESETS EN EL NOVA MANAGER Y ENVIARLO A LA NOVA SYSTEM (MAC)

--------------------------------------------------------------------------------------

Cuando abres el programa asegurate de que la configuración MIDI es correcta:

MIDI>SETTINGS> aparecen estas opciones:

*User MMJ instead of Javax.sound.midi API (debes seleccionar esta opción)

*Select Midi input port (debes seleccionar el dispositivo midi en mi caso UM-ONE)

*Select Midi output port (debes seleccionar el dispositivo midi en mi caso UM-ONE)

Si lo ha encontrado aparecerá un mensaje con este texto:

One Nova System found with SysEx ID=0. (en mi caso 0).

Abrir Preset (descargado o propio)

Si quieres editarlo en cada sección, donde aparecen los parametros al hacer doble click en cualquiera podrás cambiar los valores.

En el Titulo arriba aparece el nombre del preset, en este caso "With or without you" si haces doble click en el número del banco (la parte seleccionada) hay vas a poder elegir en que banco y numero quieres guardarla en tu Nova System, te aparece la opción "Current preset" no la selecciones, asi podrás elegir donde quieres guardarla, en mi caso he elegido Banco 12-1.

//MUCHO CUIDADO CON EL LUGAR DONDE GUARDAS EL PRESET QUE QUIERAS ENVIAR A LA NOVA SYSTEM, PORQUE SI LO HACES EN UN BANCO QUE YA TENIA UN PRESET ANTERIORMENTE LO VA A RE-ESCRIBIR Y YA NO LO PODRÁS RECUPERAR, ASEGURATE DE QUE LO GUARDAS EN UN BANCO VACIO//

Una vez editado, para enviarlo a la nova system solo tenemos que elegir la opción de la derecha abajo "SEND TO NOVA" Se despliega un pequeño menu con dos opciones:

-SEND TO NOVA Y 0 (creo) haz click en la que no estaba visible y listo, ya tienes el preset cargado.

CONECTAR CON LOGIC

LOS CABLES:

Necesita tener los dos conectados MIDI IN Y MIDI OUT EN LA NOVA SYSTEM.

EN LA NOVA SYSTEM:

MENU>MIDI SETUP>MIDI SYNC>ON (recuerda cambiarlo a OFF después de usarlo con el Logic, porque sino no te va a dejar cambiar el tiempo cuando la uses en directo).

EN EL LOGIC PRO:

Cuando abres el Logic en la parte superior Izquierda click sobre PREFERENCIAS>MIDI>CLICK EN LA PESTAÑA DE SINCRONIZACIÓN> en la parte inferior de esa ventanita a la izquierda haz click en:

AJUSTES DE SINCRONIZACIÓN MIDI DEL PROYECTO (Se habre otra ventana, elige ahora la pestaña)> MIDI.

Hay te aparece ahora la primera opción MIDI CLOCK>TRANSMITIR MIDI CLOCK>DESTINO 1>(ELIGE TU CABLE MIDI-USB, EN MI CASO UM-ONE). Si tienes mas de una aparato midi conectado, en el DESTINO 2 puedes elegir el otro aparato para que sincronice también el tiempo.

En la siguiente opción aparece:

MIDI TIME CODE (MTC) haz click en "TRANSMITIR MTC", en el menu desplegable elige tu dispositivo/s, en mi caso UM-ONE, si fueran varios elige la opción "Todos".

En la ultima opción MIDI MACHINE CONTROL (MMC) "SELECCIONA LAS DOS OPCIONES DISPONIBLES":

TRANSMITIR MMC Y ESCUCHAR ENTRADA MMC.

Cierras las ventanas y listo, ahora ya debes tener la Nova system sincronizada con el Logic. Si vas a la barra inferior de control en el Logic y cambias el tiempo, al darle al play o grabar vas a ver como la luz en la nova System se ajusta al tiempo del proyecto en el que estas grabando.