Footswitch Casero(Heavyduty footswitch DIY)

En este pequeño instructivo voy a explicar cómo hacer un 3dpt footswitch; a mano; es solo para los manitas o DIY'er de puro coraje que no deseen pagar hasta $25 gringos por uno de esos; este footswitch lo venden en china por 1,1 dólar gringo a partir de 50 unidades!!! si lo compran al por mayor sale hasta 1 dólar gringo!!! y lo venden a $25!!! es una estafa!!!! para el que no desee ser estafado o ta misio; un poco de chamba algo de ingenio y ya; acabo de hacerme 10 en un fin de semana y ya tan puesto en algunos de mis pedalillos y funciona de maravillas TRUE BYPASS REAL!!!! hecho a mano; aquí la foto del producto terminado; de frente:                                                                                         De perfil:


¿les interesa como se hace? aquí puesto en un FX-86 DESTROY METAL:


esto fue fruto de un sueño; la idea se me ocurrió cuando vi los dpt simples como ya había fabricado es sistema reductor de presión (así es funciona mi sistema!!!) pal footswitch lo que faltaba era refinar más el interruptor y con 2dpt + 1dpt = 3dpt es simple aritmética !!!! salió el 3dpt MADE IN PERÚ pura esencia DIY´er el que quiera más detalles lo publico pa todos!!! y que lo disfrutéis!!!!!!!!!!
Aquí fotos del engendrito, desgüezado de las partes, los ángulos sacados de un tubo rectangular:

Todos los componentes del artilugio:

El interruptor rojo es el 2dpt (tiene 6 patitas) y el azul es el dpt simple (tiene 3 patitas) sumados las patitas de los dos se tiene las 9 patitas de un 3dpt!!!! qué les parece? puro DIY´er!!!!!!

En el topic: footswitch DIY también lo respondo a ver por partes por que son muchas fotos; las he tomado con mi WEBCAM lo mejor que pude a ver si se ven bien; ojo es solo para los manitas!!!!! es muy ingenioso!!!!!pero trabajoso pa algunos!!!!.
Primero conseguir las partes:
a-Capuchón pa TVcable

b-Unión pa TVcable:

c-Cortador pa tubos mini

d-Perno cincado de 1/4 de espesor y 1-1/4 de largo, con tuerca y resorte también cincado

Todas las piezas juntas; el capuchón y la unión de TVcable han sido modificadas:


Si te sigue interesando respóndeme al toque y te explico cómo modificar el capuchón y la unión de TVcable y puedas hacer tu 3pdt como yo; estas piezas son fáciles de encontrar en cualquier país!!!! incluso en una ferretería; yo las partes de TVcable las compro en los locales ferreteros!!!!! y ahí encuentro los pernos y el resorte!!!! en mi país hay una tienda ferretera gigante llamada SODIMAC y ahí ta todo!!!
---------------------------------
En esta segunda parte de la guía de hacer el 3dpt made in PERÚ, doy el truco de modificar los conectores TVcable; el capuchón o terminal, para quitarle parte del mismo, se pone la parte que envosina en el cable o sea la parte cilíndrica detrás del capuchón dentro de una prensa o morsa de banco y se le aprieta hasta aplastarla y queda así:

Comparado con uno completo:

otra imagen:


Luego para modificar la unión TVcable; esta se coloca dentro de un cortador de tubos mini y al darle la vuelta se corta el extremo:

Si no logran ver la zona cortada la separo un poco:

La ven??? y pongo el conector separándolo del aislante:

El conector solo:

Con el aislante totalmente fuera, se ve hueco el conector: 
Y una imagen de la parte hueca:

y así quedan las cosas pa ser la parte móvil o FOOTSWITCH:

para el soporte utilizo perfil de aluminio; utilizaba un ángulo L como este:

Ahora trabajo con tubo rectangular y corto dos soportes como estos:

Aquí se realiza el armado, primero hacer hueco en la parte pequeña del ángulo (1") perforando agujero para la unión TVcable modificada:

Colocar la unión TVcable y sujetarla con su tuerca y arandela:

toma cercana de la sujeción:

Colocar capuchón en extremo libre:

Y queda todo esto así:

Luego meter perno con resorte y sujetarlo con su tuerca:


Queda así la parte móvil:

Les gustó esta tercera parte, comenten porfa para seguir con la penúltima parte!!!! el interruptor y su PCB; con soporte de PC!!!!!

Bueno los switches que se interconectan si se accionan directamente con los pies se joden; si no se han dado cuenta la estructura que se ha fabricado hasta ahora es un reductor de presión! se acciona el perno con el pié; el resorte recibe la presión, este lo transmite reducida al eje; el eje presiona el switch y se cierran o abren los contactos; todo se transmite a un PCB donde entran y salen cables; in, out y fuente!!!!, aquí los switches, el rojo de 6 patitas:

el azul de 3 patitas:

Juntos ya en el impreso al lado de las muestras:

Detalle del impreso pal switch:

El anclaje con el separador de PC para el PCB pal switch:

Colocando el PCB con los switch a los separadores:

Switch terminado:

En la última parte como se accionan los switches; el PCB de los switches y un esquema de cableado que utilizo en todos mis pedales!!!!!!!! hasta ahora luego de casi tres años ni uno de mis switches han dado problema, ni la versión 2pdt ni la nueva 3pdt (casi año y medio!!!) en todos mis clientes!

En esta quinta parte veréis como funca y el PCB pa los switches, la forma de las conecciones.
Como funca:
Apretando el interruptor

Los interruptores quedan en on

Si se aprieta de nuevo los interruptores en off

El PCB para los switches:

Modo de coneccionado con cualquier efecto:

Lo hago de esta manera porque utilizo un jack mono miniatura para la alimentación externa de todos mis pedales, también utilizo un jack simple para el in y out del FX y ya no uso el broche para batería ¡¡¡¡¡¡¡NO TIENE RAZÓN DE SER!!!!!! si todo se alimenta por una fuente de 9V !!!!!!
También comparto esto último en formato WORD pa que lo imprimas directo y ta a escala para esos tipos de switches!!!! que os aproveche hombre!!!!
AHHH!!!!! me olvidaba la marca de 1K es pa la resis del LED y tan marcadas las terminaciones donde deben ir los status LED, si tu efecto no lo tiene en el PCB puedes utilizar el del switch pa conectarlo, es muy fácil!!!!!

Bueno renuevo este post con un nuevo modelo para cajitas peques; he mudado los tornillos que sujetan este artilugio de la parte inferior a la parte superior; agrandando ligeramente el PCB unos 5mm adicionales para instalar un sistema de filtrado anti POP del LED, aquí fotillas del artilugio unos cuatro recién nacidos hoy:


Vista de cerca de uno de ellos:


esto les ayudaría a muchos de Uds. que no encuentran en ningún lado ni rascando bajo las piedras; igual que me pasa a mí; traerlo importado sale un huevo de plata casi 12 o 25 dólares; pero esto se realiza con elementos disponibles en muchos países y es muy común; solo que te tienes que dar un time pa serlo!! para mí es como respirar y me es muy relajante, además puedo hacer los que me de la regalada gana!!!!! comprando las partes al por mayor sale muy pero muy a cuenta, solo tus manos ingenio y un poco de sentido común, como digo en muchos foros donde lo he publicao; esos switches que utilizo no son chutos son reales; son repuestos de marcas conocidas; los vas a encontrar en equipos de alta fidelidad, en DVDs, en TVs plasma, EN PCs etc., el KOREANO que los fabrica tiene las especificaciones más altas del mercado porque los hace para ellos, acá los venden como repuestos, pueden soportar 50 voltios o más , y 1 millón de accionamientos a 5A!!, nosotros usamos solo 9V y el pedalote que más consume en ese voltaje no llega ni a 250mA!! OK por si alguno tenía serias dudas!!!!

quieren más?? aquí hay tomen:

Próximamente más detalles de ellos con algunos ejemplos!!!

Algunos dirán este tío ta locoooo!!!! sí toy loco de remate acá un último y reciente FACE con un nuevo y excéntrico 3dpt:

si veis al final esas dos piececitas azul con blanco son estos switches:

Que los he utilizado y modifiqué por tanto el soporte pero no el 3dpt made in PERÚ por fuera el alto total del mismo por dentro es apenas 2cm!!!!

Un acercamiento de este portento resine nacido:

los uní con dos vueltas de cable Nº24awg estañadito y luego entre ellos ajustando con pinza fina punto de soldadura, los extremos entorchados y también soldados se tiene que ir enfriando al toque porque sino se rompe el eje plástico ojito con eso!!! un poco de salivita no hace mal!!!

luego coloqué 1/2 tubo rectangular cortado de 1"x2" quedando 1"x1" en forma de "U" , le corté un cuadrado a uno de los laterales y un hueco al otor pa poner el 3pdt externo que se ve fuera de la cajita que dando así:


por debajo con espuma de aislamiento sujeto todo al impreso con dos tornillos y verán la soldadura de estos switches:


aquí un último acercamiento:


Espero sea de vuestro agrado; es una versión nueva adaptada para aquellos que les gusta (como yo!!!) hacer todo en uno; pronto más novedades ya que este tipo de switch DIY es tan versátil que tengo modelos tipo pulsador (para encendidos mediante sistemas electrónicos con CD4027+Cd4053) y 2dpt con eliminador de POP de LED para selector de MODs (elimina las palanquitas simples y dobles)!!!

Archivos adjuntos:

yo te sugeriría algo como esto:

Este ya cuenta con el sistema KILLSWITCH o sea no te va ser POP POP POP! cuando prendas el efecto; el que publiqué hace buen time tiene ese problema!
Te sugiero medir bien la altura del switch para que no tengas problemas con el perno!

SUERTE!

PARA QUE TE DES UNA IDEA COMO QUEDA, ESTOY EN LA ONDA 3D EN TODOS MIS LAYOUTS Y ESTE NO PODÍA FALTAR:

No es solo el aluminio +resorte, tiene un perno de 1/4" recortado, su tuerca+adaptador CATV cortado+conector CATV que se le ha volado el cuello que enrosca al cable; ese sirve como tope pal resortito; actualmente estoy utilizando pernos de 3" de largo, en cuyo vástago no tiene hilo torneado, le pongo al tope su tuerca y le vuelo el sobrante, me quedo con un pedazo de casi 1,2" de largo; eso es para evitar el rozamiento del enroscado con el borde del adaptador de CATV cortado como esa parte es lisa ya no tengo problemas de rozamiento.
Además mira bien el ángulo de aluminio tiene aparte dos agujeros en donde se enrosca un separador de bronce para asegurar el PCB donde van ir soldados los switches, cablería etc.

Este es un favor que hago con sumo placer, es el proyecto de un amigo que líneas arriba publica su comentario, es JULIO HUAROC!!! propone un invento más que increíble, es el utilizar un pulsador de claxon automotor, muy conocido en todo sudamerica y creo en el mundo, es uno de metal completamente de metal inclusive en botón pulsador es de metal, se coloca en el panel del carro cuando el claxon original del volante ya no funciona!!!!
julio tuvo la fantástica idea de reemplazar varias partes móviles por un 2pdt miniatura, muy conido; y un PCB de hechura fácil, para accionarlo con las partes móviles y rearmarlo nuevamente sin perder la apariencia del original, pero cambiando radicalmente su función, de pulsador sin retención, a interruptor 2pdt con retención, increíble!!!

Me dió el encargo de publicar unas fotos en collage con sus respectivas explicaciones, son muy didácticas, de como de armar primero, que utilizar y que no, haciendo una pequeña modificación; acá lo ven; desarmar el switch:


Espero se pueda agregar más; acá otra serie de collages didácticos de JORGE explicando como hacer la modificación de la arandela inferior, se tiene que limar cuadrada para que el 2pdt mini quepa con facilidad a la hora de ensamblar todo:


La última imagen para ensamblar todas las piezas correctamente y una foto de como queda en un pedalito

Mientras espero que vengan los dichosos SMD CMOS y sus respectivos confidensers y otras cosas que he separado entre este año y el próximo, porque creo venden en TORTUGA y a nada desde CHINA!!

En fin me puse a ver lo de JULIO, al cual le debo las gracias; por incitarme a mirar al mundo de los automóviles y sus sistemas de encendido y descubrí esto; base de mi 3pdt MADE IN PERÚ V.7.0:

Luego me puse manos a la obra y empecé desmembrando el artilugio y me sirve solo lo que está encima de la bolsita:

después de desarmarlo me vi en la necesidad de calzar mis 2PDT y SPST dentro a ver si había espacio y LISTO!

Luego de cranear sesudamente el paso a seguir me propuse hacerlo idéntico al importado, con los 9 pines asomando debajo ya que lo de la tuerca y el pulsador ya se tenía resuelto, salió que necesitaba hacer un agujero cuadrado, mi DREMEL CHINA se encargó de la exactitud; además tienen la foto de todo en sus PCB y casi listo para ensamblarlo:

Archivos adjuntos:

Al final resultó como me lo esperaba, con 9 pines asomando debajo y su pulsador con el interruptor por encima, además de estar todo envuelto en caja de metal!!!!!!!!!!!
en la última foto lo pueden ver al lado del arrancador original, que tal ehh! 
Para los extremistas, mide 3,2cm de alto (borde de la caja a borde de aisladores de pines negros) por 2,2cm de ancho!!!!!

Archivos adjuntos:

Parece o es mi idea que a nadie le interesó? o creen que es muy grande mide de largo solo la parte de metal que va dentro del pedal 3cm!!!!
Bueno para los que no se deciden a serlo o creen que es demasiado grande hice otra versión, 3pdt MADE IN PERÚ V.8.0
Acá unas fotos ya terminado o en proceso creo a ver:

Archivos adjuntos:

Luego de trabajo intenso en mi chamba dejé de un lado lo del DYER pero terminé el V.8.0 acá ta al final:

Archivos adjuntos: